## 车位引导屏

车位引导屏由高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成。它接收中心控制器的输出信息，用数字和文字形式实时显示停车场空闲车位数量，提示准备入场的车辆司机，可24小时全天候使用。内部程序还可以根据用户要求随时修改，显示用户需要的其他信息。

### 技术参数

| 工作电压：AC 110～220V | 电源频率：50~60HZ |
| --- | --- |
| 工作温度：-20～＋80℃ | 通讯方式：RS-485 |
| 通讯设置：9600/4800bps，N，8，1 | 通讯距离：≤1000m |

### 接线

车位引导屏使用前严格按照接线对应表进行接线。DC 5V接入电路板，

485信号线如下图接3、4、5端口。

| 电源 （DC+） | 电源 (DC-) | GND | 485-B | 485-A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

具体外部电路连接如下图所示：

### LED屏的地址设置

拔码开关（共7位,1为高位）用来设置屏地址。ON为1，OFF为0。具体拨码设置见附表9-1.

例如要设屏的地址为04,则拨码为0000100，如下图所示：

### 指令设置

LED屏的通讯方式是RS485。RS485串口端口分别进行以下设置，波特率4800bps，无奇偶校验，8位数据位，1位停止位，ASSCII码收发。

命令格式：/PXXXXXXX>（ASCII码）

/P  XX  XX  XXX  >

- 前导码：指令的开始标志，固定格式不变。

- LED屏地址码：只有与LED屏地址相符的指令才有效。

- 控制字：控制LED显示参数（见表3.4.4.1）

- 空闲车位数：控制要显示的数据（当显示的是残障人车位时，只有后面一位数据有效）

- 结束码：指令的结束标志，固定格式不变。

| 第一位控制字（0-7） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箭头位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 |
| 箭头方向 | 向右 | 向左 | 向上 | 向下 | 向右 | 向左 | 向上 | 向下 |

| 第二位控制字（0-7） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字颜色 | 红色 | 橙色 | 绿色 | 根据 数值 | 红色 | 橙色 | 绿色 | 根据 数值 |
| 车位类型 | 正常 车位 | 正常 车位 | 正常 车位 | 正常 车位 | 残障人车位 | 残障人车位 | 残障人车位 | 残障人车位 |

表 3.4.4.1

注：根据数值是：数值为0时数字变成红色显示，当数值不为0时，数字变成绿色显示。

例：/P5151023>(ASCII码)表示控制地址为51的LED屏显示23个正常空闲车位，箭头位置在左边，箭头方向指向左边，数字指定用橙色显示。

### 维护及故障排查

- 电源上电时，有显示000→，如全部不亮，查看控制板电源指示灯是否亮（不亮检查5V电源是否有输入），数据线是否连接或接反（有拆过才查这项，否则不用），以上正常则更换控制板，如有间隔行不亮的，则是数据线没插好（拔下重连）。

- 如数据不会更新，则地址设置不对（重新设置）或拔码开关坏（找出哪位损坏，设置成其它地址使用或更换控制板）或控制板故障。

### 注意事项

- 使用前请仔细阅读本说明书。

- 通电前请仔细检查连接电路，避免内部元件的烧毁或损坏。

# Text boxes

1    2    3   4   5

拨码地址0000100

前导码

结束码

空闲车位数

LED屏地址码

控制字