# 二次开发规则

- 开发流程

- 客户提要求

- 业务转技术进行可行性评估

- 技术与客户直接沟通

- 技术方案确定

- 签定合同，生产

- 客户使用，如有问题，远程纠正升级（免费）

- 免费保修一年

- 控制系统特点：

1、停车场LED显示屏参数：

可控点数：智能停车场LED引导屏控制系统 支持 双色 64*512 32*1024（高度或者宽度减半）

智能停车场LED引导屏控制系统 支持 单色 ：64*1024 32*1600

通讯接口 智能停车场LED引导屏控制系统 有 : 2组08接口 4组12接口（板自带）

扫描方式 智能停车场LED引导屏控制系统 支持 : 1/16 1/8 1/4扫描方式

通讯方式 智能停车场LED引导屏控制系统 支持：RS232/RS485 接线

时间显示 智能停车场LED引导屏控制系统 可 自带时钟 显示时钟格式任意设置

显示功能：

1 小区停车场车位提示

2 大型商业中心地下停车场 单方向指示

3 多个停车区域停车位信息显示

4 超高亮度中文电子显示、刷卡显示 ： 欢迎光临 收费金额 一路顺风、未授权卡 未进场 停车场剩余空位等系统相关信息 提示

注：智能停车场LED引导屏控制系统 产品核心部份-控制芯片 系国外原装进口 及 加入了独特滤波处理技术 更大降低了电源波对显示屏扫描的影响 极大提高了产品耐温性能 使得产品稳定性极高、使用寿命延长。

2、工业参数LED显示屏参数：

特点：

可以同步播报显示内容。

支持点数：单色 64*1024 32*1600 16*2000  双色 32*1024 64*512

通讯方式：通过232串口进行数据传输。

显示移动方式：左右移动、上下移动、左拉、右拉等20多种显示方式。

节目存储条数：支持80个节目，可以扩张支持200条节目。

接口：两组08接口，四组12接口。

适配范围：各种规格1/16、1/8、1/4、1/2和静态锁存的单色/双基色LED显示屏；小面积的单色/双基色LED显示屏

亮度调节：内置15级可选亮度参数

工作电压5V

产品优势

操作简单：只需三步就可以让LED显示屏显示所需要的信息

同步语音播报：可同步语音播报LED显示屏信息，可用于气象信息广播。

良好耐温性能：产品经过严格的耐温性能测试，适应温度-40℃-80℃

独特滤波处理：更大降低了电源波对显示屏扫描的影响，保证了产品的温度适应

抗干扰设计：立显电子独立研发的抗干扰设计，让控制卡适用于任何电磁环境

芯片质量好：进口的芯片，保证了更强、更稳定的系统运算能力

- 立显电子技术部负责人联系方式：

13927460644 徐工

QQ：13654984